Technik-Themen

## Die Sache mit dem Haken

### Es gibt sie wie Sand am Meer, doch nicht alle sind für jeden Zweck geeignet. Unsere Anker-Übersicht zeigt die wichtigsten Typen, und was man beim Kauf beachten muss.

Er fehlt auf keinem Boot und liegt doch meist nutzlos in der Kiste, die Rede ist vom Anker. Kaum ein Zubehörteil ist so weit verbreitet und wird doch so vernachlässigt wie die maritime Handbremse. 
"Hauptsache man hat einen", so die landläufige Meinung zum Thema Anker. Eine zum Boot passende Optik und ein günstiger Anschaffungspreis scheinen die Kaufentscheidung vieler Skipper eher zu beeinflussen, als der tatsächliche Nutzen im Ernstfall. Und so werden selbst küstengängige Käjütboote mit allenfalls kanutauglichen Mini-Klappdraggen gefahren. 
Dass dieser Leichtsinn schwerwiegende Folgen haben kann, zeigt folgendes Beispiel: 
Skipper Helge M. verlässt bei schönem Wetter die kroatische Marina in Supetarska Draga. Schon nach wenigen Meilen mit Nordwest-Kurs streikt die Maschine und Helge M. wirft Anker, um nach dem Rechten zu sehen. Aufkommender auflandiger Wind drückt seinen 6-m-Gleiter immer weiter Richtung Küste. Trotz UKW-Notrufen ist keine schnelle Hilfe zu bekommen, das Boot treibt mit slippendem Anker in die Felsen und zerschellt - Totalverlust. 
Die Ursache: Der viel zu leichte 3-kg-Klappdraggen-Anker konnte im harten Kiesboden keinen Halt finden, Boot und Crew waren Wind und Strömung hilflos ausgeliefert. 
Obwohl drastisch, zeigt dieses Beispiel gut die Bedeutung einer Ankerwahl. 
Sicher ist es unmöglich, immer den richtigen Anker für alle Bodenbeschaffenheiten zur Hand zu haben. Dennoch sollte man bei der Kaufentscheidung zumindest die wichtigsten Dinge berücksichtigen. 
Um die Auswahl zu vereinfachen, stellen wir hier die bekanntesten Anker-Typen mit Vor- und Nachteilen vor.

Die Urform aller Anker ist der so genannte Stockanker. Er besteht im Wesentlichen aus dem Ankerschaft, zwei Seitenarmen, an deren Enden sich Flunken befinden und dem so genannten Stock. Fällt der Anker auf Grund, sorgt der Stock dafür, dass sich der Anker dreht und eine der Flunken in den Boden eindringen kann. Die Haltekraft des Stockankers basiert auf Gewicht und Form. Beides macht ihn jedoch für Schlauchboote, offene Sportboote und kleine Kajütboote ungeeignet. Um mit Stockankern die gleiche Haltekraft beispielsweise eines Pflugschar-Ankers zu erreichen, muss er beträchtlich (um mehr als das Doppelte) schwerer sein. 
Weiterhin kann sich die Ankerleine an einem der Arme verfangen, so dass der Anker über den Boden schliert und sich nicht eingraben kann. 
Aufgrund seiner schlanken Flunken ist der Stockanker für weiche Ankergründe wie Schlick oder Sand nur bedingt geeignet. Zwar kann sich eine der Flunken eingraben, durch die kleine Fläche erreicht sie jedoch nur geringe Haltekräfte. 
Auf steinigem Boden und in Seegras sind die schlanken Flunken dagegen von Vorteil. Hier sorgt die Hakenform für mittlere bis gute Haltekräfte.

| Ankertypen |
| --- |
| Typ | Stockanker | Pflugschar-Anker | Platten-Anker | Draggen-Anker |
| Wirkung durch | Gewicht und Form | Form | Form | Gewicht und Form |
| Haltekraft auf: |
| Sand | schlecht | gut | gut | mittel |
| Kies | schlecht | gut | gut | schlecht |
| Ton | schlecht | gut | gut | schlecht |
| Steine | gut | mittel | mittel | gut |
| Seegras | mittel | schlecht | schlecht | mittel |
| Schlick | schlecht | gut | gut | mittel |
| Geeignet für Bootstyp | große Yachten | Kajütboote und mittlere Yachten | Kajütboote und mittlere Yachten | kleine Boote |
| Sonderformen |
| Bohrinselanker: Dieser Ankertyp wird auf Sportbooten nur selten eingesetzt und muss gut eingegraben werden. |
| Bügelanker: Gleiches Prinzip wie Pflugschar-Anker jedoch mit feststehendem Schaft. Vorteile auf Steinböden. |
| Bruceanker: Im Prinzip und der Wirkungsweise auch ein Pflugschar-Anker. Aufgrund der großen Flächen gut auf Sandböden. |

Auf Sportbooten weit verbreitet ist der Pflugschar-Anker auch CQR (Coastal Quick Release)-Anker genannt. Seine Wirkungsweise beruht mehr auf der Form, denn auf seinem Gewicht.
Aufgrund der Pflugschar-Form gräbt sich dieser Ankertyp durch den Zug der Ankerleine selbsttätig ein und ist speziell in Schlamm oder Schlick nur mit hohem Kraftaufwand wieder zu bergen. Dies ist auch der Grund, warum Pflugschar-Anker oft in Kombination mit einer Ankerwinde (Hand oder elektrisch) gefahren werden. Der Hauptvorteil dieses Ankers liegt jedoch in seinem geringen Gewicht. Im Gegensatz zu anderen Ankertypen wie beispielsweise Stockankern muss er nur halb so schwer sein, um die gleiche Haltekraft zu erreichen. 
In der Wirkung von Vorteil, birgt die Anker-Form beim Stauen an Bord jedoch deutliche Nachteile. Pflugschar-Anker lassen sich kaum in herkömmlichen Ankerkästen unterbringen, so dass eine spezielle Befestigung am Bug nötig wird.

Als einer der weniger Ankertypen ist der Pflugschar-Anker für fast alle Bodenbeschaffenheiten geeignet. Lediglich Seegras und Felsen stellen ihn vor Probleme.

Ähnlich wie beim Pflugschar-Anker sorgt auch beim Platten-Anker die Form für den Halt. Er besteht aus einem Anker-Schaft, an dessen unterem Ende eine bewegliche Platte befestigt ist. Je nach Typ ist diese Platte mehr oder weniger spitz zulaufend, so dass sich der Anker im Grund eingraben kann. Meist ist zusätzlich noch quer zur Platte ein Stock befestigt, der den Anker am Grund in eine horizontale Lage bringen soll. Diese Konstruktion nennt man dann Danforth-Anker. 
Der Hauptvorteil dieses Ankertyps ist eine gute Haltekraft bei relativ geringem Gewicht. Praktische Versuche zeigten, dass Danforth-Anker auf Sandgrund fast die doppelte Haltekraft eines gleichschweren Pflugschar-Ankers erreichen. Und auch auf anderen Böden wie Kies, Ton oder Schlick erreichen Platten-Ankertypen gute Haltekräfte, so dass sie neben den oben genannten Pflugschar-Typen (CQR) als Universal-Anker gut geeignet sind.

| Schwere Wahl Das notwendige Ankergewicht hängt von diversen Faktoren wie der Bootsgröße, dem Ankertyp und dem Revier ab. Aus diesem Grund kann man das richtige Gewicht nur annäherungsweise bestimmen. |
| --- |
| Bootsgewicht in kg | Ankergewicht in kg |
| 150 | 2,5 |
| 200 | 3,0 |
| 300 | 3,5 |
| 400 | 4,5 |
| 500 | 5,0 |
| 600 | 5,5 |
| 750 | 6,5 |
| 1000 | 7,5 |
| 1500 | 8,5 |
| 2000 | 9,0 |
| 3000 | 10,0 |
| 4000 | 11,0 |
| 5000 | 12,0 |
| 6000 | 13,0 |
| 8000 | 14,0 |
| 12 000 | 18,0 |

Ebenfalls weit verbreitet, aber nur als Notlösung anzusehen, sind die so genannten Draggen-Anker. Prinzipiell gleichen sie den Stockankern, erreichen ihre Haltekraft also durch Gewicht und Form. 
Grundsätzlich bestehen Draggen-Anker aus einem Schaft und vier gleichgroßen Flunken, die sich in der Klapp-Ausführung Platz sparend hochklappen lassen. In weichem Grund graben sich zwei der Flunken ein und sorgen für mittlere Haltekräfte. Auf harten Böden wie Ton oder Kies können die Flunken nur schlecht eindringen, so dass nur geringe Haltekräfte zu erreichen sind. Auf steinigen Böden finden die schlanken Flunken dagegen guten Halt, können sich jedoch verkanten und dann nur noch mit großem Aufwand wieder geborgen werden (Abhilfe siehe Tripp-Leine). 
Alles in allem liegt der Hauptvorteil des Klappdraggens in den kleinen Abmessungen. Durch die hochklappbaren Flunken ist er sehr Platz sparend unterzubringen und deshalb speziell auf kleinen Booten beliebt.

Neben den genannten Haupt-Ankertypen gibt es noch eine Reihe spezieller Ausführungen wie beispielsweise Bruce-, Delta-, Bügel- oder Britany-Anker, die sich jedoch letztlich auch in eine der genannten Gruppen einordnen lassen. 
Fasst man oben genannte Erkenntnisse zusammen, kommt man zum Schluss, dass das bevorzugte Revier die Ankerwahl bestimmt. Wer oft auf steinigen Untergründen ankern muss, ist mit Stock- oder Draggen-Ankern gut bedient. Wer sich dagegen seinen Ankergrund anhand der Seekarte aussuchen kann, sollte Pflugschar- oder Platten-Ankern den Vorzug geben und sandige Böden suchen. Diese Typen sind universeller und darüber hinaus leichter als Stock- oder Draggen-Anker. 
Auf größeren Booten ist ohnehin ein Zweitanker dringend anzuraten, so dass man zumindest zwei verschiedene Typen an Bord hat.

Torsten Moench

Der Trick mit der Tripp-Leine Bei der so genannten Tripp-Leine handelt es sich um eine zusätzliche Fangleine, die man an der Ankerkrone (bei Pflugschar- oder Plattenankern) oder am Kreuz (bei Stock- oder Draggen-Ankern) befestigt. Am anderen Ende befestigt man eine kleine Boje, die dann direkt über dem Anker an der Wasseroberfläche schwimmt. Die Leinenlänge hängt also von der Wassertiefe ab. Grundsätzlich erfüllt die Tripp-Leine zwei Funktionen. Zum einen soll sie anderen Skippern die Position unseres Ankers zeigen, zum anderen kann man mit ihr festsitzende Anker bergen, indem man die Trippleine einholt.

Welcher Typ für welchen Grund? Lehmiger Untergrund Auf lehmigen Böden halten Platten- und Pflugschar- Typen (hier ein Bügelanker) am besten.

Bewachsener Untergrund Auf Seegras sind Ankertypen mit schlanken Flunken im Vorteil. Pflugschar-Anker (Bild) bieten nur mäßigen Halt.

Steiniger Untergrund Steinböden erfordern spitze Ankerformen. Draggen-, Stock- oder CQR-Anker (Bild) sind geeignet.

Sandiger Untergrund Auf Sandböden sind Platten-Anker (Bild) erste Wahl. Durch die große Fläche können sie sich gut eingraben.

- BESTIMMEN SIE DIE ERFORDERLICHE HALTEKRAFT
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Anker den gewünschten Anforderungen entspricht. Ein "Kaffeeanker" sollte in der Lage sein, Ihr Boot bis zu 15 Knoten Wind zu halten. Ein Haupt- oder "Arbeitsanker" sollte bis zu 30 Knoten Wind halten. Ein "Sturmanker" ist für Wind bis 42 Knoten vorgesehen. Bedenken Sie bitte, dass sich die Halteanforderungen bei Verdopplung der Windgeschwindigkeit vervierfachen.

WIND	BOOTSLÄNGE

|  | 6m | 8m | 9m | 11m | 12m | 15m | 18m | 21m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 kts | 41 | 57 | 79 | 102 | 136 | 181 | 227 | 306 |
| 30 kts | 163 | 222 | 318 | 408 | 544 | 726 | 907 | 1,225 |
| 42 kts | 327 | 445 | 635 | 816 | 1,089 | 1,452 | 1,814 | 2,449 |
| 60 kts | 653 | 889 | 1,270 | 1,633 | 2,177 | 2,903 | 3,629 | 4,899 |

WIND	BOOTSLÄNGE

|  | 20ft | 25ft | 30ft | 35ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 kts | 90 | 125 | 175 | 225 | 300 | 400 | 500 | 675 |
| 30 kts | 360 | 490 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,700 |
| 42 kts | 720 | 980 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,400 |
| 60 kts | 1,440 | 1,960 | 2,800 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 10,800 |

Nutzen Sie die obige "Horizontalbelastungstabelle" zur Bestimmung der notwendigen Haltekraft bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten. ANMERKUNG: Diese Tabelle geht von Booten durchschnittlicher Breite und Luftwiderstand aus. Wenn Ihr Boot überdurchschnittliche Masse aufweist, wählen Sie bitte den nächst grösseren Anker. Die Zahlen der Kolonne Fuss (ft) = Pfund (lbs), die der Kolonne Meter = kg.

2. WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE VERHÄLTNIS
Wir empfehlen die Länge der Ankerleine/-kette so zu wählen, dass sie im Verhältnis von mindestens 5:1 zur Distanz vom Bootsdeck zum Grund steht.

Bei 10:1 verdoppelt sich das Haltevermögen und bei weniger als 3:1 verlieren Sie ein beträchtliches Maß an Haltekraft. Zudem könnten Probleme beim Eingraben des Ankers auftreten.

An vollen Ankerplätzen sollten Sie Ihren Anker zuerst in einem Verhältnis von 5:1 setzen und anschließend nach Bedarf reduzieren. Bedenken Sie, dass Ihr Tiefenmesser die Tiefe gewöhnlich nicht von der tatsächlichen Wasserlinie aus angibt. Berücksichtigen Sie dies bei der Berechnung des Tiefenverhältnisses und zählen Sie die Deckshöhe dazu.

3. ANKERN MIT UNTERSTÜTZUNG DER MASCHINE
Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Anker ordnungsgemäß eingegraben hat! Fahren Sie ganz langsam rückwärts. Dann, während der Anker sich einzugraben beginnt, erhöhen Sie langsam die Belastung mit Hilfe Ihrer Maschine. Rückwärtsfahren bei zu hoher Geschwindigkeit könnte bewirken, dass sich Ihr Anker nicht richtig eingräbt.

Sie können die Windstärke simulieren, indem Sie die Antriebskraft des Motors nutzen, die Haltekraft auf eine zuvor bestimmte Belastung einstellen.

4. ERNEUTES EINGRABEN
In Gebieten mit wechselnden Gezeiten oder Wind sollten Sie zwei Anker vom Bug aus in entgegen gesetzte Richtungen anbringen. Es ist möglich dass sich ein Anker nicht wieder neu eingräbt, wenn er herausgezogen wurde.

Lassen Sie sich nicht von den Behauptungen einiger Hersteller über die 100%ige Fähigkeit des erneuten Eingrabens eines Ankers täuschen. Setzen Sie zwei Anker, wenn Sie eine Änderung des Windes oder der Strömung erwarten.

5. Hochziehen DES ANKERS
Verschieben Sie Ihr Boot langsam in eine Position direkt über den Anker, während Sie die Leine/Kette herausholen. Dann belegen Sie die Leine/Kette und fahren langsam rückwärts, um den Anker aus dem Boden zu ziehen. Fahren Sie nicht vorwärts, da dies mehr Kraft erfordern und Anker und Ankergeschirr größeren Belastungen aussetzen würde.

6. ANKERGESCHIRR
Bedenken Sie, dass Ihr Ankersystem Schäkel, Tau, Kette, Winden und Klampen umfasst. Alle Bestandteile müssen die erforderliche Stärke aufweisen. Konsultieren Sie die praktische Auswahltabelle auf der vorherigen Seite.

7. VERANKERUNG
Verwenden Sie eine kurze Kette und dreikardeeliges Nylontau. Nylon ist sehr elastisch und reduziert hervorragend ruckartige Belastungen an Ihrem Boot und dem Ankergeschirr. Die Kette schützt das Tau vor dem Schamfilen am Grund und hilft zudem eine horizontale Zugkraft auf den Anker auszuüben, wenn er sich einzugraben beginnt. Wenn Sie gewöhnlich in 8 m Tiefe oder weniger ankern, sollten Sie eine 2 m Kette verwenden. Bei größeren Tiefen empfiehlt es sich eine je 2 m Kette pro 8 m Wassertiefe einzusetzen. (Verwenden Sie z.B. eine 8 m Kette, wenn Sie regelmäßig auf 35 m Tiefe ankern.)

Dem Ankergeschirr aus reiner Kette fehlt die stoß dämpfende Wirkung von Nylontau, wenn der Wind auffrischt.

8. WEICHER SCHLICKGRUND
Bei allen weichen Schlammgründen reduziert sich das Haltevermögen erheblich. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Anker die erforderliche Haltekraft aufweist. Es gibt Grundbeschaffenheiten bei denen die Haltekraft nur gerade 15% vom festerem Seegrund beträgt.

Einige weiche Schlickgründe besitzen eine klebrige Beschaffenheit, die das Eingraben eines Ankers erschweren. Sollten in weichem Schlamm Probleme beim Eingraben auftreten, versuchen Sie, den Anker anfangs bei einem sehr kurzen Verhältnis wie z.B. 2:1 zu setzen. Dann erhöhen Sie das Verhältnis auf mindestens 5:1 und setzen Ihren Anker mit Hilfe der Maschine. Spezielle "Mud Palms" werden sowohl für Fortress-, wie auch für Guardian®-Anker mitgeliefert, um die Eingrabeigenschaften in problematischem Schlickgrund zu erhöhen. Wir empfehlen, diese zu montieren, da sie bei jedem Boden das Eingraben des Ankers beschleunigen.