Anlegen vor Buganker und Heckleinen,

auch römisch-katholisch genannt

Vorbereitungsphase

Fender beidseitig ausbringen. Wenn man das schon längere Zeit vorher macht, kann man sie noch innenbords liegen lassen. Der Ankermann kann sie dann beim Gang nach vorne mit einem Fußtritt nach unten befördern.

Rollen verteilen: Ankermann, Heckleine Bb., Heckleine Stb. Der Ankermann sollte grundsätzlich Schuhe und Handschuhe tragen (Verletzungsgefahr!)

Achterleinen klar machen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu lang sind: Oft passiert es, dass Festmacher mit 25m Länge verwendet werden. Das führt unweigerlich zu Woolings, außerdem dauert es viel länger...
Festmacher mit einer Länge von 12 -14 Metern sind in den meisten Fällen völlig ausreichend!

Anker klarmachen.

Ggf. beidseitig einen Mann mit Fender bereitstellen

Jetzt sind die Vorbereitungen abgeschlossen und wir machen einen professionellen Eindruck bei der Ankunft.

Auswahl des richtigen Platzes

Wenn (!) Sie denn die Wahl haben, dann können Ihnen hier die Tipps helfen, Probleme nach dem Anlegen zu vermeiden:

Lautstarke Diskussionen an Bord wirken unprofessionell. Die Auswahl des Platzes ist allein Sache des Skippers!

Wenn Sie die Lücke gefunden haben, checken Sie die Ankerketten der beiden Nachbarboote.
Gehen die Ketten exakt nach vorne?

Gehen alle Ketten nach Backbord? Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass entweder starker Seitenwind von Backbord herrschte oder erwartet wird.

Sind die Ketten der Nachbarboot straff gespannt? Wenn ja, ist alles ok. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass bei Seitenwind das Boot mit der lockeren Kette sich auf Ihr Boot legt und drückt.

Ist der Kai beschriftet oder farbig markiert? Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass Sie später wieder wegmüssen.

Ist die Verlauf der Kaimauer völlig gerade? Das ist der Normalfall und Sie werden später beim Ablegen (und wenn sie die Kette genau im rechten Winkel gelegt haben) keine Probleme mit Kettensalat bekommen.

| Ist der Verlauf der Kaimauer nicht gerade, z.B. so wie in der nebenstehende Grafik, dann haben Sie gute Karten: Die Ketten der Nachbarschiffe streben nämlich auseinander und es wird an einer solchen Kaimauer höchst selten zu Kettensalat kommen. |  |
| --- | --- |
| oder so? Dann sieht es schlecht aus: Die Ketten streben auf einander zu und der Ärger am nächsten Morgen ist vorprogrammiert. Wenn Sie die Wahl haben, legen Sie an diesem Platz nicht an. |  |

Kommt hinter der Lücke eine Straße vom Berg herunter?
Wenn ja, können Sie damit rechnen, dass es an dieser Stelle möglicherweise zu seicht ist: Der Regen hat Dreck ins Hafenbecken gespült. Außerdem sind das beliebte Orte für Abwasserrohre, die in den Hafen münden!

Das Anlegen

Laute und hektische Kommandos sind in dieser Phase nicht gefragt.

Der Ankermann steht am Bug, hat die Fernbedienung oder das Rohr zum Spill Lösen in der Hand und hat den Blick nur (!) auf den Skipper/Rudergänger gerichtet.

Manövrieren Sie Ihr Schiff nun in eine Position die etwa 100 Meter (wenn möglich!) lotrecht zum Verlauf des Kais liegt.

Stellen Sie das Schiff etwas schräg (Schraubeneffekt!), siehe Bild.

Rückwärts Gas geben. Der Schraubeneffekt zieht nun das Schiff in die richtige Richtung. Wenn nicht, dann haben Sie noch etwas Strecke, um das Schiff in die richtige Richtung zu bringen. Das war der Sinn des etwas größeren Abstands!

Jetzt stellt sich dem Skipper die Frage: Wann werfe ich den Anker?
Das hängt nun von Wassertiefe und Ankergrund ab. Der Skipper / Rudergänger gibt per (vorher verabredetem) Handzeichen das Kommando zum Ankerwerfen und zeigt die Kettenlänge an. (Fünfmal die Wassertiefe)

Wie viel Fahrt Sie rückwärts machen, hängt von der Stärke des Seitenwindes ab. Je mehr Wind von der Seite, desto mehr Fahrt sollte im Schiff sein.

Der Ankermann lässt optimaler weise in Fahrtgeschwindigkeit die angezeigte Kettenlänge heraus und stoppt selbständig.

Der Rudergänger fährt nun den Anker ein und prüft mit immer höherer Drehzahl (bis 2000 U/min sollte das Geschirr schon aushalten) die Haltekraft.

Das Schiff steht jetzt. Beim erneuten Anfahren kommt bei Schiffen mit starrer Welle wieder der Schraubeneffekt zur Wirkung. Deswegen muss das Schiff zunächst wieder ein Stück zum Anker und schräg gestellt werden.

Der Ankermann lässt nun gefühlvoll soviel Kette heraus, wie das Schiff sich holt. Keinesfalls darf er das Boot aufstoppen, das ist Sache des Rudergängers.

Am Kai angekommen bremst der Rudergänger das Schiff vor dem Kai sanft ab, so dass die Crewmitglieder an Land, oder die Festmacher geworfen werden können. Nun können die Leinen an Land belegt werden (wenn möglich auf Slip). Die Luvleine immer zuerst fixieren, damit bei Seitenwind in diese eingedampft werden kann.
Der Rudergänger ist damit beschäftigt, das Schiff auf der Stelle zu halten um zu verhindern, dass das Heck den Kai touchiert oder der Bug abdriftet.
Erst jetzt, wenn die Festmacher auf die richtige Länge eingestellt und belegt sind, holt der Ankermann die Kette auf gute Spannung. Gut ist es, wenn dann an Bord eine so genannte "Teufelskralle" ist, die man an der Kette einpicken kann, auf einer Klampe belegt und somit die enorme Spannung von der Nuss nehmen kann.

In dieser Situation kommt es immer wieder vor, dass von wem auch immer an Land "gute Ratschläge" erteilt werden. Die Crew sollte vom Skipper vorher (!) instruiert werden, solche Anweisungen zu ignorieren und nur die Anordnungen des Skippers umzusetzen!

Jetzt ist es Zeit, das gelungene Manöver mit einem "Anleger" abzuschließen.

Das Ablegen

Rollen verteilen: Ankermann, Heckleine Bb., Heckleine Stb.

Vergewissern Sie sich, jetzt gerade kein anderes Schiff in der Nähe an- oder ablegt. Das könnte Ihren Raum zum Manövrieren einschränken.

Kralle von der Kette nehmen

Maschine an

Ruder gerade stellen

Aus welcher Richtung kommt der Wind?

Heftiger Seitenwind? Meist ist der Wind im Hafen recht wechselhaft und böig. Warten Sie eine Pause zwischen den Böen ab.

Beide Leinen los, bei Seitenwind die leewärtige zuerst.

Geben Sie nun Schub mit der Maschine. Wie viel Gas Sie geben, hängt davon ab, wie viel Seitenwind herrscht. In dieser Phase besteht nämlich bei Seitenwind die Gefahr, dass Sie die Kette/Ankertrosse des leewärtigen Nachbarschiffes in das Ruder bekommen. Also nicht zu langsam raus fahren und ggf. in Höhe der Ankertrosse des Nachbarn auskuppeln!!

Wenn Sie so weit draußen sind, dass Sie von den Ketten der Nachbarschiffe frei sind, Schraube auskuppeln.

Dabei holt der Ankermann schon soviel Kette auf, wie möglich.

Lassen Sie sich von der Ankerwinsch zum Anker ziehen. Möglicherweise (bei Seitenwind!) ist es sinnvoll, mit Maschinenunterstützung den Bug in Richtung der Kette und auf der gedachten 90-Grad-Linie zu halten. Sie verhindern damit, dass der Anker seitlich wegslippt und fremde Ketten aufnimmt!

Die etwas andere Einstellung!!

Das Segeln auf See ist eine hohe Kunst, doch das geglückte, perfekte Anlegemanöver im Hafen ist die edle Krönung eines jeden Segeltags.

Allein schon deshalb, weil sensationslüsternes Publikum zusammen mit schadenfrohen Skipperkollegen schon gierig darauf warten, dass sich ein Schiffsbug splitternd in die Kaimauer bohrt und sich hinterher über derlei belanglose Kleinigkeiten tagelang das Schandmaul zerreißt.

Die Wenden und Halsen draußen in der tobenden See können noch so genial gewesen sein, gesehen hat’s leider niemand. Ein perfektes Anlegemanöver aber sehen Hunderte von Touris und die leichtgeschürzten Mädels auf der Hafenpromenade blicken bewundernd mit großen blauen Augen zum Skipper auf. Damit Ihnen solcher Glanz nicht versagt bleibt, hier einige Ratschläge:

Gewissenhafte Vorbereitungen und klare Befehle sind unter Ihrer Würde. Überlassen Sie die Vorbereitung des Anlegemanövers der Kreativität der Crew.

Die Einfahrt in den Hafen sollte immer zügig bis schnell erfolgen. Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorieren Sie, die sind ohnehin nur für ängstliche Naturen. Ein wenig Schwell bringt Bewegung in den Hafen und teilt allen anderen unmissverständlich mit, dass jetzt SIE kommen.

Wenn überhaupt Befehle erteilt werden, dann mit lauter und kräftiger Stimme. Das zeugt von Selbstbewusstsein und schließlich soll der ganze Hafen was davon haben.

Fender sind nur für Anfänger, die immer irgendwo anbumsen. Wenn überhaupt Fender, dann erst im letzten Augenblick!

Anweisungen des Hafenkapitäns werden grundsätzlich nicht zur Kenntnis genommen, die Auswahl des richtigen Platzes überlassen Sie am besten der Crew. Lautstarke Diskussionen an Bord zeugen von der demokratischen Grundeinstellung eines liberalen Skippers.

Akzeptieren Sie aber beileibe nicht jeden Platz, den die Crew vorschlägt. Hier heißt es Führungswillen demonstrieren. UND: Nur an wirklich engen Lücken können Sie Ihr überlegenes Können demonstrieren.

Motormanöver werden grundsätzlich entschlossen, energisch und mit voller Drehzahl des Diesels durchgeführt. Zeigen Sie ruhig, wie stark Ihre Maschine ist! Ehrfürchtiges Staunen der anderen Segler im Hafen ist Ihnen sicher.

Beim Rückwärtsfahren in die Lücke achten Sie auf ausreichende Geschwindigkeit. Schließlich brauchen wir Ruderwirkung.

Schonen sie Ankerkette und Winsch! Nur Angsthasen legen mehr als 10 Meter Kette!

Bei den Festmachern achten Sie auf ausreichende Länge. Klarieren ist überflüssig, schließlich wollen die an Land auch noch was zu tun haben.

Das Abbremsen des Schiffes überlassen Sie ruhig dem Ankermann. Um die Kaimauer brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die ist meist aus Stein.

Ich hoffe, Sie haben was gemerkt!